## Slide 1: MATERIALE SI APARATE ELECTRICE ELEV CATALIN COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA

## Slide 2
ASPECTE INTRODUCTIVE
Materialele electrice reprezintă în primul rând, căile de curent, respectiv conductoarele electrice , dar şi accesoriile de montaj ale acestora ( tuburi izolante, cutii de derivaţie, manşoane ,etc.) ..
Aparatele electrice, pe lângă funcţia naturală de cale de curent au şi un rol funcţional bine definit ( conectare, protecţie, măsură. etc. ).

## Slide 3: CONDUCTOARE ELECTRICE
Conductorul electric este un corp metalic , care constituie o cale unică de curent, formată din unul (conductor unifilar ) sau mai multe fire (conductor multifilar). In funcţie de forma secţiunii, conductorul poate fi rotund sau sector , obţinut prin presare .
Conducta electrică, este o noţiune complexă, cu care este definită o cale de curent formată din conductoare ( unul sau mai multe ) , izolate , cu sau fără învelişuri sau mantale .
Cablul electric este un ansamblu format din unul sau mai multe conductoare izolate înfuniate după un anumit sistem, având mantale individuale sau comune , cu eventuale învelişuri de protecţie, armături sau ecrane . Dacă materialul din care este confecţionat conductorul, este aluminiul, atunci prima literă este Ap .
Simbolurile conductoarelor şi cablurilor trebuie să cuprindă, în ordine cel puţin:
- litera sau grupul de litere de mai sus ;
- simbolul învelişurilor ce le conţine, soluţia de realizare a acestora ( de la conductor spre exterior ) ;
Simbolizarea cablurilor electrice de energie se face astfel :
- C - cablu de energie la începutul simbolului sau cauciuc pentru litera a doua din simbol ;
- H - hârtie impregnată ;
- M - pentru instalaţii mobile ;
- I - iută ;
- E - ecran ; - A - aluminiu la începutul simbolului şi armătură la sfârşit ;
- Y - material plastic pentru izolaţie sau manta ;-
- P - plumb .

## Slide 4: TUBURI DE PROTECTIE
Pentru protejarea împotriva loviturilor mecanice şi acţiunii mediului ambiant, conductoarele se trag în tuburi de protecţie alese în funcţie de numărul şi secţiunea conductoarelor şi de gradul de protecţie pe care trebuie să-l asigure . Intr-un tub se introduc un număr de 1-7 conductoare izolate .
Tuburile se montează îngropat sau aparent, pe suporţi necombustibili şi la distanţă de sursele de căldură.
Din punct de vedere constructiv, tuburile pot fi cu manta rigidă şi respectiv tuburile flexibile .
Utilizarea tuburilor de protecţie la realizarea reţelelor electrice necesită şi o serie de accesorii cum ar fi manşoane de legătură, coturi, curbe, doze de ramificaţie, de trecere sau de aparat.

## Slide 5: APARATE ELECTRICE
Prize cu fise
Au rolul de a alimenta receptori debroşabili, mono sau trifazaţi, de regulă electrocasnici . Prin introducerea fişei receptorului electric în priză, se realizează , de regulă, numai conectarea la reţeaua electrică nu şi comanda receptorului respectiv.
Comanda propriu -zisă ( controlul ) , se asigură cu aparate electrice de comandă montate pe receptorul electric. Prizele cu fişe pot fi fără , sau cu contact de protecţie în care caz, contactul de protecţie se realizează înaintea celor de alimentare cu energie elctrică.
Prizele bipolare necesare alimentării receptorilor monofazaţi, au curentul nominal ( de conectare, deconectare ) de 10 A. Ca urmare, receptorii electrici monofazaţi, destinaţi a fi alimentaţi prin fişe, de la prize bipolare, nu au ( sau nu trebuie să aibă) o putere mai mare de 2 kVA .
Fişele bipolare se fabrică pentru două game de curenţi 6 A, respectiv 10A. Prizele cu fişe pentru alimentarea receptorilor electrici trifazaţi au o gamă de curenţi nominali mai largă ( 6 - 63 A ).